MEMORIAL DESCRITIVO

Refere-se o presente memorial descritivo, construção de Cozinha industrial, em alvenaria, contendo: Cozinha Propriamente dita; Lavado e Despensa, totalizando área construída de 30,24 metros quadrados, localizado á Rua Ramão Trindade quadra 85, município de Iguatemi-MS. O projeto foi aprovado pelo setor técnico da Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS, e elaborado dentro das leis em vigor e de acordo com código de obras e lei do uso dos solos do município. A seguir faremos descrição sumária dos materiais e técnicas a serem usadas na execução do projeto.

1.0.	INFRA - ESTRUTURA

1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

As escavações serão executadas até atingir a largura e profundidade para a obtenção de condições geológicas compatíveis com a da fundação adotada.

1.2	APILOAMENTO E REATERRO

Após o serviço de fundação deverá ser executado o reaterro das valas, com apiloamento e remoção ou espalhamento do material excedente.

1.3.	 FUNDAÇÃO

Será executada broca manual para reforçar alguns pontos necessários em concreto armado, controle “C”, fck = 13,5 Mpa, com taxa de 20 kg de aço por metro cúbico de concreto e diâmetro da broca, diâmetro de 25 cm.

1.4	FORMAS

Serão utilizadas tábuas de pinho ou canela imbuia de 1’x12’ e sarrafos da mesma madeira para travamento. O prego usado será da marca Gerdau na bitola 18x24.

1.5	PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO

O concreto tipo “c” será feito em betoneira com fck=13,5 Mpa, e será transportado até o lançamento através de carrinho de mão e lançado diretamente nas formas e deverá ser adensado com ajuda de vibrador de mangote.

1.6	ARMADURA PAR FUNDAÇÃO

As ferragens a serem utilizadas na obra, assim como classe e bitola, serão especificadas pelo projetista estrutural. As ferragens deverão ser amarradas com arame recozido n. 18.

2.0	SUPERESTRUTURA

2.1	FORMA PARA CONCRETO ARMADO

Serão utilizadas para vigas e pilares, tábuas de madeira branca de 1” x 12”, sarrafos e 10 x 2,5 cm e caibro de 3”x 3”de madeira de terceira para escoramento. O prego usado será de 18 x 27 e as formas serão usadas 3 (três) vezes.

2.2	PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO

O concreto estrutural será feito em betoneira e transportado até o lançamento através de carrinho de mão e será lançado diretamente nas formas e deverá ser adensado com ajuda de vibrador. Quanto ao fck e o traço serão definidos pelo calculista estrutural.

2.3	ARMADURAS PARA ESTRUTURA

As ferragens a serem utilizadas, tipo, classe e bitolas serão especificadas pelo Projetista Estrutural fornecida. As ferragens serão amarradas com arame recozido n. 18.

3.0.	VEDAÇÃO

3.1.	ALVENARIA

Alvenaria será executada pôr tijolos cerâmicos de 6 furos de primeira, nas dimensões de 10 x 15 x 20, bem queimado e serão assentados de uma vez com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina sem peneirar no traço	1 : 2 : 8, com junta de 12 mm.

4.0.	PORTAS E JANELAS

4.1.	PORTAS METÁLICA

As Portas deverão ser metálicas em chapa dobrada ou laminada, de acordo com as dimensões de projeto, de boa qualidade e deverão ser chumbadas a alvenaria com argamassa forte de cimento e areia.

4.2	JANELAS EM VIDRO TEMPERADO

As Janelas serão em vidro temperado na espessura de 8mm, transparente, incluso ferragem e instalação.

5.0.	COBERTURA

5.1.	TELHA

A telha para cobertura da edificação será em fibrocimento de amianto na espessura de 5mm, sem fissuras ou trincas, fixadas com parafuso tipo gancho, para esse fim. A inclinação será em 20%.

5.2	ESTRUTURA DE COBERTURA

A estrutura de cobertura é metálica, com tesouras, terças e contraventamentos, dentro das normas em vigor, de acordo com as técnicas e o projeto.

6.0.	INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA

6.1.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

A Instalação Hidráulica será totalmente refeita e será composta por tubos e conexões de PVC rígido soldável da marca Tigre. As juntas serão soldáveis por meio de solda plástica. As válvulas e registros de bronze. Nas conexões roscáveis (torneiras, engates, etc.) serão da linha da Tigre azul em PVC com bucha de latão.

TORNEIRAS: 	para lavatório da marca Deca ou similar

para pia da marca Deca ou similar.

REGISTRO: 	de gaveta bruto Deca ou similar

de gaveta com canopla Deca ou similar

de pressão Deca ou similar

VÁLVULA DE DESCARGA: válvula de descarga de embutir com                    registro

integrado da marca Hydra, 1 1/4”.

O reservatório para água potável deverá ser de fibrocimento da Eternit sendo 1 caixa com capacidade de 1000 litros.

6.2.	INSTALAÇÃO DE ESGOTO

Toda a instalação de esgoto será refeita, uma vez que a mesma encontra-se totalmente danificada e os tubos e conexões de esgoto sanitário primário e ventilação de 50 mm, 100 mm	serão de PVC rígido com ponta e bolsa da marca Tigre, assim como para esgoto	secundário de 40 mm.

SIFÕES:

- para os lavatórios e do tipo copo de Cipla ou similar.

RALOS E CAIXAS SIFONADAS:

- ralo sifonado de altura regulável com saída de 40   mm Tigre ou similar.

- caixa sifonada Tigre ou similar.

- caixa sifonada com tampa cega Tigre ou similar.

6.3.	LOUÇAS SANITÁRIAS

- lavatório branco Deca

- bacia sanitária sifonada branca Deca

- papeleira branca com rolete plástico

- par de porta-toalhas com bastão

- par de cabides simples

- saboneteira branca Deca.

Estes aparelhos e pecas poderão ser trocados com o consentimento do proprietário da obra.

7.0.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A instalação elétrica será executada com minúcia e com base nas técnicas e de acordo com as normas em vigor. O padrão deverá ser trifásico com mureta e, no entanto previsto, Quadro Geral, Quadro de distribuição composto por disjuntores da marca GE, eletrodutos flexíveis, fiação em fios Pirelli nas bitolas dimensionadas em projeto e interruptores e tomadas da Fame. Em todos os compartimentos serão colocadas luminárias devidamente dimensionadas.

Sobre a instalação telefônica será de acordo com as normas da TELEMS.

8.0.	IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES

Será feito pelo Sistema de Argamassa Rígida, constituída basicamente por chapisco de cimento e areia no traço de 1 : 3 e adição de Vedacit na proporção de 50 kg de cimento e 3 kg de vedacit, espessura E = 1,5 cm. Aplicação de Neutrol 45 em duas demãos logo em seguida.

9.0.	REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1.	PAREDE

Em todos os compartimentos será usada da mesma técnica tanto interna e externamente: serão à base de argamassa; primeiramente chapisco no traço 1 : 3, emboço misto de cimento e cal traço 1 : 2 : 9 e reboco de cal no traço 1: 3.

- Lavabo e cozinha: será inicialmente chapiscada no traço 1: 3, em seguida emboço misto de cimento e cal no traço de 1 : 2 : 9.

9.2.	AZULEJOS

Nos Lavabo e cozinha, serão usados azulejos Eliane de primeira e o assentamento será feito com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1 : ½ : 4, será aplicado na totalidade da superfície do azulejo e as juntas com espessura média de 1,5 mm, nunca maior que 2 mm e nuca menor que 1 mm e até o teto. Poderá ser usada também, argamassa pronta para o assentamento dos azulejos.

10.0.	REVESTIMENTO DE PISOS

10.1	CONTRA PISO PARA REGULARIZAÇÃO

Execução de base para regularização em concreto desempenado, para colocação de piso. A espessura média de 30mm.

10.2.	PISO CERÂMICO

Será usado nesses compartimentos piso cerâmico de 20 x 20 cm., fixados com cimento cola, da marca Eliane ou similar.

10.3.	CALÇADAS

Será usado contra piso de concreto 5 cm, sobre a mesmo argamassa de cimento desempenado e polido, ou queimado em volta de toda a edificação, com largura de 100 cm.

11.0.	PINTURA

11.1.	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS

Serão pintadas com tinta esmalte sintético kiling na cor cinza sobre zarcão.

11.3.	PINTURA EM PAREDE

Serão pintadas em 3 demãos na cor gelo da marca kiling acrílica em todas as paredes (internas e externas). Sobre emassamento de massa corrida a base de P.V.A.da mesma marca em todo o interior (exceto sanitário).É necessário aplicar fundo selador nas paredes externas no mínimo 2 demãos, antes de receber a pintura em acrílico.

  - FORRO DE LAJE

Serão pintadas em 3 demãos na cor gelo da marca kiling acrílica em todos os cômodas, sobre emassamento de massa corrida a base de P.V.A.da mesma marca em todo o interior, inclusive nos beirais.

12.0.	FORRO

12.1.	FORRO EM PVC

O forro será em pvc de primeira, fixados em cantoneira de ferro ou tubo e estes apoiados na estrutura de cobertura.

14.0.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1.	LIMPEZA GERAL DA OBRA

No final da obra, a mesma terá que ser entregue em perfeitas condições de uso e habitação. Deverá ser removida toda a sujeira, tanto interna como externamente, inclusive o pátio.

Iguatemi-MS, 26 de Fevereiro de 2018.

____________________________                  ___________________________                  Macimiano C. Nogueira Moreira                Patrícia Derenusson Nelli Margato Nunes

Eng. Civil CREA/MS 4274-D                        Prefeita Municipal